## Slide 1
多 VM 共享 GPU：提交轮转与执行调度
RK3588 · Mali-G610 · Client / Proxy · 当前代码分析：2026-10-08
范围：共享虚拟化路径；静态源码分析 + 历史双 Client 成功日志
01
控制点 1｜Proxy 提交入口
调度对象：session 的提交 RPC
策略：FIFO + session round-robin
结果：请求进入真实 Panthor
控制点 2｜Panthor / CSF
调度对象：GPU Group / Queue
策略：优先级 + 资源约束 + 同级轮转
结果：Group 驻留，固件驱动 GPU
核心结论：入口轮转保障提交机会；GPU 时间分配由底层执行调度决定。
Notes: 1. 汇报的主线
**多个 Client VM 将工作送到唯一持有物理 GPU 的 Proxy VM；Proxy 按 session 轮转处理提交，Panthor 再按 Group 优先级与 CSG / GPU 地址空间资源安排执行，CSF 固件驱动实际 GPU 工作。**
这不是 Host 在几台 Client 之间轮流切换整块 GPU 的直通归属。物理设备由 Proxy 持有，多租户任务通过真实 Panthor 对象进入同一个 GPU 调度域。Host CPU 的 affinity、RPC 请求轮转、GPU Group 时间片是不同的控制点。
对象关系必须先讲清：Client VM 是虚拟机；session 是 Client DRM 文件对应的 Proxy 会话；一个 session 可以创建多个 GPU VM（GPU 虚拟地址空间）和多个 Group；Group 包含若干 Queue，绑定一个 GPU VM；Queue 接收 job。源码里的 `group->vm` 指 GPU 地址空间，不能解释成 Firecracker VM。CSG 是固件上下文槽，不是 shader core。
```mermaid
flowchart LR
A[Client VM A / Mesa] --> CA[panthor-client / RPC channel A]
B[Client VM B / Mesa] --> CB[panthor-client / RPC channel B]
CA --> P[Proxy: session 鉴权与对象命名空间]
CB --> P
P --> R[session FIFO + runnable sessions RR]
R --> D[真实 Panthor: Queue job / fence 依赖]
D --> G[Group 调度: 优先级 + CSG / AS 槽]
G --> F[CSF 固件 / shader cores]
F --> C[完成序号 / fence / Client syncobj wait]
```

## Slide 2
架构：多租户工作汇入同一个 GPU 调度域
物理 GPU 由 Proxy VM 持有；Host 不在 Client 之间切换整块 GPU 归属。
源码：panthor-client:1773 → panthor-proxy:2608 / 1770 → panthor_drv:2211
02
Client VM A
Mesa → panthor-client
Client VM B
Mesa → panthor-client
→
→
Proxy VM
独立 RPC channel
session 身份 / 句柄隔离
提交入口 RR
真实 Panthor 对象
→
真实 GPU 执行路径
Queue：job 与 fence 依赖
Group：CSG / GPU AS 槽调度
CSF 固件：消费命令流
Shader cores：执行 shader
对象层次：Client VM → session → GPU VM / Group → Queue → job
Notes: 1. 汇报的主线
**多个 Client VM 将工作送到唯一持有物理 GPU 的 Proxy VM；Proxy 按 session 轮转处理提交，Panthor 再按 Group 优先级与 CSG / GPU 地址空间资源安排执行，CSF 固件驱动实际 GPU 工作。**
这不是 Host 在几台 Client 之间轮流切换整块 GPU 的直通归属。物理设备由 Proxy 持有，多租户任务通过真实 Panthor 对象进入同一个 GPU 调度域。Host CPU 的 affinity、RPC 请求轮转、GPU Group 时间片是不同的控制点。
对象关系必须先讲清：Client VM 是虚拟机；session 是 Client DRM 文件对应的 Proxy 会话；一个 session 可以创建多个 GPU VM（GPU 虚拟地址空间）和多个 Group；Group 包含若干 Queue，绑定一个 GPU VM；Queue 接收 job。源码里的 `group->vm` 指 GPU 地址空间，不能解释成 Firecracker VM。CSG 是固件上下文槽，不是 shader core。
```mermaid
flowchart LR
A[Client VM A / Mesa] --> CA[panthor-client / RPC channel A]
B[Client VM B / Mesa] --> CB[panthor-client / RPC channel B]
CA --> P[Proxy: session 鉴权与对象命名空间]
CB --> P
P --> R[session FIFO + runnable sessions RR]
R --> D[真实 Panthor: Queue job / fence 依赖]
D --> G[Group 调度: 优先级 + CSG / AS 槽]
G --> F[CSF 固件 / shader cores]
F --> C[完成序号 / fence / Client syncobj wait]
```
3. 真实提交：句柄翻译、依赖与 Queue
worker 调用 `panthor_proxy_session_group_submit()`，在 session 命名空间内将 Client group、syncobj 句柄翻译成 Proxy 真实句柄，重建 queue submit 数组，再调用 `panthor_vmshm_group_submit()`。GPU stream 地址与长度进入真实提交路径；它们指向已经有效映射的 BO，而不是 RPC 自身携带 shader 字节。
真实 Panthor 为每个 queue submit 建立 job，收集 syncobj / BO fence 依赖，arm job 并执行 `drm_sched_entity_push_job()`。每个 Queue 配置自己的 DRM scheduler/entity；它控制依赖满足后何时将 job 交给 `queue_run_job()`，不是重新执行一次 Proxy 的 session RR。
`queue_run_job()` 将带 CALL 的包装指令写入内核 Queue ringbuffer，CALL 指向用户 CSF stream。如果 Group 未驻留 CSG，触发 Group 调度；已经驻留则通知 doorbell。该函数返回完成 fence，仍不等到 shader 执行结束。固件/中断触发的 `group_sync_upd_work()` 依据完成序号 signal fence；Client 通过 syncobj 等待路径确认完成后才能安全读取结果。
**两个返回点：GROUP_SUBMIT RSP = 提交调用返回；完成 fence / syncobj = GPU job 完成或报错。两者不能合并。**
代码：`panthor_proxy_drv.c:1770`；`panthor_drv.c:1228, 1254, 2211`；`panthor_sched.c:3334, 3544, 3764`。通用 DRM job/fence 语义参考 [Linux 官方文档](https://www.kernel.org/doc/html/latest/gpu/drm-mm.html)，具体行为以当前本地 Panthor 实现为准。

## Slide 3
Proxy：每轮只取一个 session 的一个提交 RPC
每 session 一条 FIFO；全局 runnable 列表只保存有待处理请求的 session。
源码：panthor_proxy_drv.c:654 pick / 686 worker / 707 enqueue / 610 close
03
选取算法
① 取 runnable 表头 session
② 取 session FIFO 表头一个请求
③ 有剩余请求则 session 回到表尾
④ worker 调用真实 GROUP_SUBMIT
⑤ 调用返回后唤醒 handler 并回包
算法示意｜假设请求已同时排队
A：A1 A2 A3 B：B1 B2
顺序：A1 → B1 → A2 → B2 → A3
轮转单位：一个 RPC，可含多个 jobs
默认通道同步 RPC，深队列并非必然
全局 pending 上限 256，满则 -EBUSY
worker 串行处理提交调用，但不等待 GPU 完成；多个租户 job 可同时 in-flight。
Notes: 2. 自研入口：按 session 轮转接纳 GROUP_SUBMIT
`panthor_proxy_handle_group_submit()` 从实际接收 channel 取得 `client_vmid`，结合 `session_id` 查找会话并校验 `owner_vmid`；不能仅信任请求载荷里的身份。随后调用 `panthor_proxy_submit_sched_run()`，请求加入该 session 的 FIFO。全局 `runnable_sessions` 只保存有待处理请求的 session，避免同一 session 重复占位。
worker 每次取 runnable 表头 session，再取其 FIFO 表头的一个 `GROUP_SUBMIT`；该 session 仍有请求时，将它放回 runnable 表尾。这是**session 粒度、每次一个 RPC 的 round-robin**。同一 RPC 内可以携带多个 queue jobs，执行成本也不同，因此它不构成按 GPU 时间计费的公平性。
单个全局 work 串行调用真实 submit 路径，但没有等待 GPU 完成。完成的只是“将请求转成真实 job 并提交给 Panthor”，随后回包；多个会话的 GPU job 可以同时处于 in-flight 状态。
```text
# 算法示意，假设这些请求已经同时排队，并非默认通道实测队列
Session A: A1 A2 A3 Session B: B1 B2
runnable: [A, B]
处理顺序: A1 → B1 → A2 → B2 → A3
pick(): 取 session 表头；取其 FIFO 表头一个请求；
如果 FIFO 非空，将 session 放回 runnable 表尾。
```
当前普通 Client 的 `client_comm_vmshm_call()` 使用 `rpc_lock` 串行化同步 RPC；Proxy 的单个 channel 也同步调用 handler，handler 等待 submit worker 的返回后才继续 drain。因此，常规单通道通常无法自由堆积很多未返回请求；不同 Client 的接收工作可以并行。不能把上面的算法示意描述成默认实测 backlog，也不能认为只要两个 Client 就会发生 GPU 时间片抢占。
生命周期保护：pending 总数达到 256 返回 `-EBUSY`；该计数在 pick 时递减，不包括已出队正在处理的请求或 GPU in-flight job。关闭 session 时拒绝新请求并失败唤醒尚未处理的请求，引用计数保护会话生命期。现有上限是全局 pending 保护，并非 per-VM quota。
代码：`panthor-proxy/panthor_proxy_drv.c:82, 127, 137, 571, 610, 641, 654, 686, 707, 2608`；`client_vmshm_comm/client_comm_vmshm.c:939`；`proxy_vmshm_comm/proxy_comm_vmshm.c:1182, 1240`。

## Slide 4
从提交成功到执行完成：两个不同的返回点
真实 Panthor 将提交转成 job；依赖满足后写入 Queue ringbuffer。
源码：panthor_drv:1228 / 1254 / 2211；panthor_sched:3544 / 3334 / 3764
04
1 对象翻译
session 内的
Group / syncobj
→ 真实句柄
→
2 接纳 job
收集 fence 依赖
arm + push_job
→ 提交调用返回
→
3 Queue ready
依赖满足后
ringbuffer 写 CALL
→ Group / doorbell
→
4 GPU 完成
固件完成序号
IRQ / sync work
→ signal fence
GROUP_SUBMIT RSP 表示提交调用返回；Client 等待 syncobj 才确认 job 完成或报错。
Notes: 3. 真实提交：句柄翻译、依赖与 Queue
worker 调用 `panthor_proxy_session_group_submit()`，在 session 命名空间内将 Client group、syncobj 句柄翻译成 Proxy 真实句柄，重建 queue submit 数组，再调用 `panthor_vmshm_group_submit()`。GPU stream 地址与长度进入真实提交路径；它们指向已经有效映射的 BO，而不是 RPC 自身携带 shader 字节。
真实 Panthor 为每个 queue submit 建立 job，收集 syncobj / BO fence 依赖，arm job 并执行 `drm_sched_entity_push_job()`。每个 Queue 配置自己的 DRM scheduler/entity；它控制依赖满足后何时将 job 交给 `queue_run_job()`，不是重新执行一次 Proxy 的 session RR。
`queue_run_job()` 将带 CALL 的包装指令写入内核 Queue ringbuffer，CALL 指向用户 CSF stream。如果 Group 未驻留 CSG，触发 Group 调度；已经驻留则通知 doorbell。该函数返回完成 fence，仍不等到 shader 执行结束。固件/中断触发的 `group_sync_upd_work()` 依据完成序号 signal fence；Client 通过 syncobj 等待路径确认完成后才能安全读取结果。
**两个返回点：GROUP_SUBMIT RSP = 提交调用返回；完成 fence / syncobj = GPU job 完成或报错。两者不能合并。**
代码：`panthor_proxy_drv.c:1770`；`panthor_drv.c:1228, 1254, 2211`；`panthor_sched.c:3334, 3544, 3764`。通用 DRM job/fence 语义参考 [Linux 官方文档](https://www.kernel.org/doc/html/latest/gpu/drm-mm.html)，具体行为以当前本地 Panthor 实现为准。

## Slide 5
Panthor：按 Group 选择并配置执行上下文
GPU VM 是 GPU 地址空间；CSG 是固件上下文槽，不能理解为 shader core。
源码：panthor_sched.c:2280 pick / 1320 bind / 1648 program / 2647 apply
05
选择候选
优先级从高到低
跳过故障 / 不可运行 Group
检查 CSG 槽是否有空间
检查不同 GPU VM 的 AS 槽
相同 GPU VM 可复用 AS
建立驻留
激活 GPU VM 地址空间
Group 绑定 CSG
配置 Queue / GPU AS
设置 endpoint / core mask
通知固件 START / RESUME
换入与换出
被换出 Group：SUSPEND
不可运行 Group：TERMINATE
固件确认后解绑 CSG / AS
可运行 Group 回队尾
重新选组并编程上下文
复用现有 Panthor 的 priority + round-robin；实际 shader 工作由固件 / 硬件安排。
Notes: 4. 真正的 GPU 调度：Group → CSG / GPU AS
Panthor 在各优先级 runnable lists 上选择可运行 Group；跳过终止、故障、超时和需跳过的 idle Group，同时检查 CSG 槽及 GPU AS 槽容量。不同 Group 使用同一 GPU VM 时可以复用 AS 计数，不同 GPU 地址空间则占用不同 AS 资源。
`group_bind_locked()` 调用 `panthor_vm_active()` 激活 GPU 地址空间并绑定一个 CSG。`csg_slot_prog_locked()` 将 Queue、GPU AS 编号、compute/fragment core mask、endpoint 要求和固件优先级写入固件接口。固件随后消费这些 Group/Queue 的工作。**Group 驻留只表示具有执行上下文，不等于独占某个 shader core；实际工作分配由固件/硬件执行。**
资源不足需要换入别的 Group 时，`tick_ctx_apply()` 对被换出 Group 发 SUSPEND（不能再运行则 TERMINATE），等待固件确认、解绑资源，为新 Group 编程并 START/RESUME；换出的可运行 Group 回到对应优先级队列尾部。按优先级选择、同级轮转实现复用。
默认 `tick_period` 是 10 ms，可由诊断参数覆盖。`tick_ctx_update_resched_target()` 在 CSG 未满或选入 idle Group 时取消周期 tick；CSG 满且最低驻留优先级还有同级 runnable Group 等待时才安排下个周期。AS 容量也是候选约束，不能将这一判断简化成“任意资源冲突都固定 10 ms 轮转”。不存在给每个 Client 固定 10 ms 的 VM 级 quota。
Proxy 的 group-create 拒绝高于 MEDIUM 的请求，因而 Client 能请求 LOW / MEDIUM；HIGH / RT 是底层 Panthor 的能力，当前共享入口不直接开放。LOW 与 MEDIUM 混合仍不能声称各租户相同待遇。
代码：`panthor_sched.c:65, 1320, 1648, 2280, 2647, 2803, 2838, 4241`；`panthor_proxy_drv.c:1037`。

## Slide 6
两种资源场景：为何不总是逐 VM 轮流运行
是否启动周期轮转取决于 Group 竞争与资源状态，而非 Client VM 的数量本身。
源码：panthor_sched.c:2803 resched target / 2838 tick / 4241 default 10 ms
06
场景 A｜资源足够
GA、GB 可同时驻留 CSG / AS
CSF 固件继续调度活跃 Group
无需因两个 VM 强制周期轮转
同时驻留 ≠ 任意时刻 shader 并行
场景 B｜同级 Group 竞争 CSG
CSG 满且存在同级等待 Group
SUSPEND → 释放槽 → RESUME
槽 S：GA → GB → GA（示意）
默认 tick 10 ms，非严格运行配额
提交 RR 和 Group 同级轮转都不直接保证每 VM 50% 的 GPU 时间。
Notes: 4. 真正的 GPU 调度：Group → CSG / GPU AS
Panthor 在各优先级 runnable lists 上选择可运行 Group；跳过终止、故障、超时和需跳过的 idle Group，同时检查 CSG 槽及 GPU AS 槽容量。不同 Group 使用同一 GPU VM 时可以复用 AS 计数，不同 GPU 地址空间则占用不同 AS 资源。
`group_bind_locked()` 调用 `panthor_vm_active()` 激活 GPU 地址空间并绑定一个 CSG。`csg_slot_prog_locked()` 将 Queue、GPU AS 编号、compute/fragment core mask、endpoint 要求和固件优先级写入固件接口。固件随后消费这些 Group/Queue 的工作。**Group 驻留只表示具有执行上下文，不等于独占某个 shader core；实际工作分配由固件/硬件执行。**
资源不足需要换入别的 Group 时，`tick_ctx_apply()` 对被换出 Group 发 SUSPEND（不能再运行则 TERMINATE），等待固件确认、解绑资源，为新 Group 编程并 START/RESUME；换出的可运行 Group 回到对应优先级队列尾部。按优先级选择、同级轮转实现复用。
默认 `tick_period` 是 10 ms，可由诊断参数覆盖。`tick_ctx_update_resched_target()` 在 CSG 未满或选入 idle Group 时取消周期 tick；CSG 满且最低驻留优先级还有同级 runnable Group 等待时才安排下个周期。AS 容量也是候选约束，不能将这一判断简化成“任意资源冲突都固定 10 ms 轮转”。不存在给每个 Client 固定 10 ms 的 VM 级 quota。
Proxy 的 group-create 拒绝高于 MEDIUM 的请求，因而 Client 能请求 LOW / MEDIUM；HIGH / RT 是底层 Panthor 的能力，当前共享入口不直接开放。LOW 与 MEDIUM 混合仍不能声称各租户相同待遇。
代码：`panthor_sched.c:65, 1320, 1648, 2280, 2647, 2803, 2838, 4241`；`panthor_proxy_drv.c:1037`。
5. 两种场景，解释为何不总是轮流执行
场景 A：A、B 的 runnable Groups 都能放入可用 CSG / AS 资源。两者可以同时驻留，由 CSF 固件继续调度，内核不必为了两个 VM 强制启动周期轮转。能驻留不证明两个 shader workload 在任意时刻真正并行。
场景 B：同优先级 Group 超过 CSG 容量且出现同级等待者。内核按 tick 重新选组，SUSPEND 旧 Group、释放槽、START/RESUME 新 Group；被换出的 Group 入队尾等待下一轮。此时才适合画时间片示意。汇报图只画“槽 S：GA → GB → GA”，标注“竞争场景示意；tick 默认 10 ms，切换及运行时间不等于精确配额”，不要画“VM A 固定 50% / VM B 固定 50%”。

## Slide 7
默认策略与边界：CPU、优先级、GPU core
将环境控制、入口政策和可选实验分开，避免把它们写成同一种调度机制。
源码：run-vmshm-2client-e2e.sh:369；panthor_proxy_drv.c:1037 / 152 / 197
07
Host CPU 放置
默认四 CPU 条件下
broker / Proxy / 两 Client
分别放在 CPU 0 / 1 / 2 / 3
降低 CPU 竞争干扰
退出恢复原 affinity
共享入口优先级
Client 请求只允许
LOW / MEDIUM
高于 MEDIUM 返回 -EACCES
底层 HIGH / RT 不直接开放
混合优先级非同等待遇
可选 core-mask 实验
group_core_partitions 默认 0
配置 ≥2 时按 session 分片
修改 Group 的 core mask
未作为默认设计启用
不能宣称按 VM 硬件 MIG
公平性对象仍是 session / Group；一个 VM 创建多个 session / Group 会影响竞争。
Notes: 4. 真正的 GPU 调度：Group → CSG / GPU AS
Panthor 在各优先级 runnable lists 上选择可运行 Group；跳过终止、故障、超时和需跳过的 idle Group，同时检查 CSG 槽及 GPU AS 槽容量。不同 Group 使用同一 GPU VM 时可以复用 AS 计数，不同 GPU 地址空间则占用不同 AS 资源。
`group_bind_locked()` 调用 `panthor_vm_active()` 激活 GPU 地址空间并绑定一个 CSG。`csg_slot_prog_locked()` 将 Queue、GPU AS 编号、compute/fragment core mask、endpoint 要求和固件优先级写入固件接口。固件随后消费这些 Group/Queue 的工作。**Group 驻留只表示具有执行上下文，不等于独占某个 shader core；实际工作分配由固件/硬件执行。**
资源不足需要换入别的 Group 时，`tick_ctx_apply()` 对被换出 Group 发 SUSPEND（不能再运行则 TERMINATE），等待固件确认、解绑资源，为新 Group 编程并 START/RESUME；换出的可运行 Group 回到对应优先级队列尾部。按优先级选择、同级轮转实现复用。
默认 `tick_period` 是 10 ms，可由诊断参数覆盖。`tick_ctx_update_resched_target()` 在 CSG 未满或选入 idle Group 时取消周期 tick；CSG 满且最低驻留优先级还有同级 runnable Group 等待时才安排下个周期。AS 容量也是候选约束，不能将这一判断简化成“任意资源冲突都固定 10 ms 轮转”。不存在给每个 Client 固定 10 ms 的 VM 级 quota。
Proxy 的 group-create 拒绝高于 MEDIUM 的请求，因而 Client 能请求 LOW / MEDIUM；HIGH / RT 是底层 Panthor 的能力，当前共享入口不直接开放。LOW 与 MEDIUM 混合仍不能声称各租户相同待遇。
代码：`panthor_sched.c:65, 1320, 1648, 2280, 2647, 2803, 2838, 4241`；`panthor_proxy_drv.c:1037`。
6. Host CPU 放置与 GPU 核划分的边界
两 Client 自动化脚本在未手工覆盖且存在 CPU 0–3 时默认 broker→0、Proxy→1、Client0→2、Client1→3，默认每台 VM 1 vCPU，退出恢复原 affinity。它减少 CPU 竞争对 RPC / Proxy 处理的干扰，属于实验执行环境，不能当成 GPU 时间片算法。
`group_core_partitions` 默认 0，只有配置 ≥2 才尝试按 session_id 分片修改 Group compute/fragment mask；这是可选诊断实验，当前默认共享设计不是按 VM 固定切 core，更不能宣称硬件 MIG 或已验证的空间隔离。
代码：`scripts/run/run-vmshm-2client-e2e.sh:27, 369`；`panthor_proxy_drv.c:152, 197`。

## Slide 8
成功证据：双 Client 跑通；公平性还需直接测量
2026-07-11 留存运行：两 Client 都使用 Mali-G610 (Panfrost)，采样计算检查通过。
日志：GPU-SFTP/log/shared/vmshm-2client/vmshm-2client-gles-32m-opencca-pmthor-20260711-151421
08
Client 0
29.980 ms
平均迭代端到端时延
20 次迭代
COMPUTE_CHECK = PASS
Client 1
29.987 ms
平均迭代端到端时延
20 次迭代
COMPUTE_CHECK = PASS
证据的范围
count = 8,388,608
正确性检查 samples = 16
时延包含整个迭代
不能当成纯 GPU 时间
本次未重新运行硬件测试
支持双 Client 功能运行；尚未直接证明 RR 顺序、Group 切换和租户 GPU 时间公平。
Notes: 7. 已有证据支持哪些结论
留存目录 `GPU-SFTP/log/shared/vmshm-2client/vmshm-2client-gles-32m-opencca-pmthor-20260711-151421`：两 Client 均识别 Mali-G610 (Panfrost)；`COMPUTE_CHECK=PASS count=8388608 samples=16`；每 Client 20 次迭代平均端到端时延分别 29980.05 μs 和 29986.50 μs。它证明该次双 Client 工作负载跑通、采样结果正确；该时延包含整个迭代，不是纯 GPU 执行时间。
现有日志没有直接证明 session RR 的实测顺序、每 VM GPU 活跃时间、超槽情况下的 Group 切换次数或任意负载的公平性。因此 PPT 用该数据作为功能与历史时延证据；本次静态分析与历史运行应分别标明。

## Slide 9
贡献与路线：先建立可观测性，再实现租户策略
现有工作完成跨 VM 提交整合；GPU 时间 SLA 需要入口和执行层共同约束。
依据：当前 session / worker / Group 代码；下一步均为设计建议，尚未实现
09
当前自研
Client / Proxy 提交桥接
channel 派生租户身份
session 对象命名空间
FIFO + RR 提交入口
pending 上限与关闭唤醒
双 Client 自动化执行
复用底层能力
DRM Queue scheduler / entity
fence 依赖与完成同步
Panthor Group 优先级
CSG / AS 资源约束
固件 suspend / resume
CSF / shader 执行
下一步开发
关联 VMID → session → job
测入队 / ready / bind / 完成
超槽、多 session、长短任务
按 VM 聚合并限制预算
联动 Group 层租户策略
用 p95 / p99 与进展性验证
CSG 驻留时间只是代理指标；仅加权 RPC 轮转不能保证 GPU 执行时间公平。
Notes: 8. 汇报贡献与下一步
当前自研贡献：跨 VM 的 Client/Proxy 提交桥接；从 channel 派生身份并隔离 session 对象命名空间；session FIFO + RR 的提交入口；pending 上限与关闭唤醒/引用保护；独立 Client channel 的处理及可重复的双 Client CPU 放置。真实 GPU 执行继续复用 DRM fence/entity、Panthor Group 调度以及 CSF 固件能力。
下一阶段按可验证目标推进：
1. **先测量**：关联 owner_vmid、session、Group、Queue、job/fence；记录 RPC 入队/出队、DRM ready、CSG bind/unbind、完成时间。CSG 驻留时间只能作代理指标，不能直接冒充 shader 实际活跃时间。
2. **再验证竞争**：同优先级多 Group 超过实测 CSG/AS 容量；短/长任务混合；一个 VM 多 session；LOW/MEDIUM 混合。报告排队时延、端到端 p95/p99、进展性、GPU 运行证据。
3. **最后引入策略**：按 owner_vmid 聚合 session；per-VM pending / in-flight 预算、租户优先级政策与限流；需要 GPU 时间 SLA 时再将租户策略与 Group 调度层联动。仅在 RPC 入口加权 RR 无法保证 GPU 时间公平。
9. PPT 讲述顺序
1. 一个物理 GPU，多 VM 提交，两处调度控制点。
2. 对象层次与端到端架构图。
3. Proxy session RR 算法和回包边界。
4. DRM 依赖、Queue ringbuffer、完成 fence。
5. Panthor Group / CSG / AS 的执行调度。
6. 可同时驻留与需要换入换出的两种场景。
7. CPU 放置、默认优先级政策、core-mask 实验边界。
8. 已有成功日志及可证明范围。
9. 自研贡献与可测量的开发路线。
建议开场：我们将物理 GPU 的控制集中在 Proxy VM，各 Client 保持 Mesa/Panthor 提交接口。调度分为两处：入口处理的是 session 请求轮转，底层处理的是 GPU Group 资源与执行上下文。先说明这两处，再展示为什么该实现能够接收多个 Client 的任务，以及还需要哪些测量才能声称租户公平。